## Slide 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Trợ lý Giám sát Trẻ em bằng âm thanh
Hệ thống thu âm thông minh kết hợp Edge AI (TinyML) trên ESP32 và ứng dụng quản lý đám mây
Giảng viên hướng dẫn
Th.S. Huỳnh Hoàng Hà
Nhóm sinh viên thực hiện
Lê Đỗ Minh Chiến | Huỳnh Ngọc Bảo Long

## Slide 2
Tổng quan & Tính cấp thiết
Giải quyết bài toán giám sát an toàn cho trẻ nhỏ trong đời sống hiện đại
Hạn chế phương pháp cũ
Camera: Nguy cơ rò rỉ riêng tư không gian sinh hoạt cá nhân.
Cảm biến ngưỡng: Dễ gây báo động giả do tạp âm sinh hoạt (tivi, quạt).
Giải pháp Edge AI đề xuất
Xử lý tại biên: Nhận diện tiếng khóc trực tiếp trên vi điều khiển ESP32.
Bảo mật tuyệt đối: Không truyền dữ liệu âm thanh thô lên không gian mạng.

## Slide 3
Kiến trúc tổng thể hệ thống
Luồng xử lý khép kín từ phần cứng nhúng đến ứng dụng di động đám mây
Thu âm INMP441
Giao tiếp I2S số 16 kHz, 16-bit, kênh trái.
Xử lý Edge AI
Spectrogram FFT kết hợp mạng CNN 1D (INT8).
Đám mây Firebase
Realtime Database đồng bộ trạng thái thời gian thực.
Ứng dụng di động
React Native hiển thị lịch sử và phát chuông cảnh báo.

## Slide 4
Thiết kế phần cứng & Firmware nhúng
Tối ưu hóa phần cứng ESP32-WROOM-32 kết hợp cảm biến INMP441
Sơ đồ kết nối I2S
WS (Word Select): Chân GPIO 15
SCK (Bit Clock): Chân GPIO 14
SD (Serial Data): Chân GPIO 32
L/R: Nối mass (kênh trái)
Đặc điểm kỹ thuật Firmware
Cấu hình linh hoạt: Web Server AP Mode lưu cấu hình qua EEPROM.
Chống treo CPU: Tối ưu hóa thời gian đọc I2S.
Đồng bộ thời gian: NTP đảm bảo xác thực SSL ổn định với Firebase.

## Slide 5
Xây dựng mô hình Edge AI (Edge Impulse)
Quy trình xử lý tín hiệu âm thanh và học máy nhúng TinyML
Dữ liệu huấn luyện
Quy mô: 864 mẫu tổng thời lượng 17 phút 07 giây.
Phân lớp: Lớp crying (32%) và lớp noise (68%).
Nguồn dữ liệu: 60% thu thực tế bằng INMP441, 40% từ nguồn công khai.
Trích xuất đặc trưng & Mạng
DSP Spectrogram: 99 khung × 65 tần số = 6.435 giá trị đầu vào.
Kiến trúc CNN 1D: Conv1D (8 filter) → Dense (256) → Softmax.
Lượng tử hóa: INT8 toàn phần qua EON Compiler.

## Slide 6
Kết quả huấn luyện AI & Hiệu năng thiết bị
Đánh giá độ chính xác mô hình và tốc độ suy luận trên vi điều khiển
93.89%
Độ chính xác trên tập kiểm thử (Test Accuracy)
79-83ms
Tổng thời gian xử lý mỗi cửa sổ 1 giây
30.2 KB
Dung lượng trọng số mô hình INT8

## Slide 7
Hậu xử lý & Thực nghiệm phần cứng
Bộ lọc quyết định Hysteresis và khả năng chống báo giả
Bộ lọc Hysteresis
Ngưỡng vào: Điểm crying ≥ 0,80 chuyển sang trạng thái ĐANG KHÓC.
Ngưỡng ra: Điểm crying < 0,50 quay về trạng thái YÊN BÌNH.
Hiệu quả: Ngăn chặn tình trạng nhấp nháy trạng thái và tránh ghi trùng lịch sử.
Kết quả thực nghiệm
Hệ số khuếch đại: Chọn `MIC_GAIN = 6.0` tối ưu dải động tín hiệu.
Khả năng nhận diện: Nhạy bén với tiếng khóc trong môi trường có tạp âm.
Báo giả: Không ghi nhận báo động giả trong các mẫu kiểm thử thuần tạp âm.

## Slide 8
Phần mềm ứng dụng di động (React Native)
Xây dựng ứng dụng đa nền tảng bằng React Native kết hợp Expo Router
Định tuyến Expo Router
Cấu trúc file-based routing hiện đại, quản lý tab và ngăn xếp màn hình tối ưu.
Giám sát Realtime
Lắng nghe sự thay đổi trạng thái bé và lịch sử cảnh báo trực tiếp từ Firebase.
Phát âm thanh cảnh báo
Sử dụng thư viện `react-native-sound` quản lý và phát nhạc chuông tùy chỉnh.

## Slide 9
Kiểm thử ứng dụng & Đánh giá hiệu năng
Kết quả đo đạc độ trễ đồng bộ và độ ổn định thực tế trên thiết bị Android
Độ trễ đồng bộ (Trung bình)
T1 (ESP32 phát hiện): ~1,42 giây
T2 (Firebase đẩy về App): ~0,72 giây
Tổng độ trễ phản hồi: ~2,14 giây
Độ ổn định hệ thống
Tương thích: Hoạt động mượt mà trên thiết bị Android từ phiên bản 14.
Kiểm thử chức năng: Đạt yêu cầu đăng nhập, xem lịch sử và tùy chỉnh nhạc chuông.
Hạn chế ghi nhận: Cảnh báo hiện tại phụ thuộc vào ứng dụng đang mở (foreground).

## Slide 10
TỔNG KẾT ĐỒ ÁN
Kết luận & Hướng phát triển
Kết quả đạt được
• Hoàn thiện toàn diện hệ thống phần cứng Edge AI và ứng dụng di động.
• Mô hình TinyML chạy mượt mà, bảo mật riêng tư tuyệt đối cho gia đình.
Hướng phát triển
• Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) thông báo đẩy nền.
• Mở rộng tập dữ liệu huấn luyện và nâng cấp bảo mật phân quyền thiết bị.